## Slide 1: I PRINCIPALI INQUINANTI ATMOSFERICI
Daniele Borghi – Ecologia - Classe 5^ A L.T.

## Slide 2: INQUINAMENTO DELL’ATMOSFERA
E’ causato dall’immissione antropica (ossia, dovuta all’uomo) di sostanze di origine naturale o artificiale in misura tale da compromettere la salute degli individui e lo stato di conservazione delle cose.

## Slide 3: Cause dell’inquinamento atmosferico
L’immissione di sostanze di origine naturale è limitata a fenomeni naturali quali:
  Erosione eolica (dovuta ai venti)
  Emissione di Gas vulcanici
  Combustioni naturali
  Scariche elettriche in atmosfera
  Fenomeni naturali di decomposizione della sostanza organica.

## Slide 4: Inquinanti atmosferici primari dovuti alle attivita’ antropiche
La percentuale maggiore di inquinanti atmosferici viene prodotta ed introdotta dall’uomo durante lo svolgimento delle sue attività. In particolare sono inquinanti atmosferi primari i seguenti:
BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2)
OSSIDI DI AZOTO (NOX)
MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)
PARTICELLE TOTALI SOSPESE (PTS e PMX)
PIOMBO
OZONO
BENZENE
TOLUENE, ETILBENZENE E XILENI
COMPOSTI ORGANICI (VOC: volative organic compound)
MTBE (monomero di metil-ter-butil-etere)
TIOFENE e derivati
FORMALDEIDE (Aldeide formica e la sua soluzione acquosa o Formalina)
DERIVATI CLORURATI
CLORURO DI VINILE (C2H3Cl)
SOLFURO DI CARBONIO (CS2)
IDROGENO SOLFORATO o ACIDO SOLFIDRICO (H2S)
AMMONIACA
ANIDRIDE ARSENIOSA (As2O3)
RADON
ASBESTO (o AMIANTO)

## Slide 5: BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2) – anidride solforosa
Deriva dalla decomposizione di sostanze fossili contenenti solfuri quali ad es. petrolio e carbone.
Le principali fonti di emissione sono gli impianti di riscaldamento a cherosene, gasolio e raffinerie di petrolio, cartiere e fonderie (circa il 60% delle emissioni totali)
Altra fonte di emissione è il traffico veicolare che apporta un ulteriore 6-7% a causa del biossido di zolfo contenuto nei fumi derivanti dalla combustione del gasolio di locomozione.
Lo zolfo liberato dai processi di combustione reagisce con l’Ossigeno presente in atmosfera formando anidride solforosa, anidride solforica e acido solforico.
Valgono le seguenti reazioni:
S+O2 = SO2
2 SO2 + O2 = 2 SO3
SO3 + H2O = H2SO4
QUESTI COMPOSTI SONO RESPONSABILI DELL’ACIDIFICAZIONE DELL’ATMOSFERA E DELLA FORMAZIONE DELLE PIOGGE ACIDE

## Slide 6: OSSIDI DI AZOTO (NOX)
Derivano dal traffico veicolare, dagli impianti di combustione e dagli impianti termoelettrici.
Il Monossido di Azoto e il Biossido di Azoto (ipoazotide) si formano nei processi di combustione ad alta temperatura in seguito alla reazione dell’azoto atmosferico con l’ossigeno:
N2 + 02 = 2 NO
2 NO +O2 = 2 NO2
2 NO2 + H2O = HNO2 + HNO3
Il biossido si trasforma in Acido Nitroso e Acido Nitrico reagendo con l’umidità atmosferica.
Questi composti sono responsabili dell’acidificazione dell’atmosfera e delle piogge acide.
Le maggiori concentrazioni di NOX a livello europeo sono state osservate tramite satellite in Italia, nella Pianura Padana, e nell’area europea relativa al Belgio, Olanda e nella tedesca Ruhr (centro industriale fondamentale della Germania)

## Slide 7: Il monossido di carbonio (co)
Deriva dalla combustione incompleta di materiali che contengono Carbone.
Viene immessa nell’aria dalla combustione dei motori delle auto, dagli scarichi industriali, dagli impianti di riscaldamento e dagli inceneritori.
E’ l’inquinante atmosferico più diffuso in natura, e la sua concentrazione viene misurata in mg/m3 di atmosfera.
L’80% delle emissioni mondiali di CO è imputabile al traffico veicolare.

## Slide 8: LE PARTICELLE TOTALI SOSPESE (PTS) e le particulate matter (pmx) –(1)
Sono prodotte sia da fonti naturali quali: pollini, disgregazione di rocce, combustioni naturali ecc
Sia da fonti antropiche: in questo caso circa il 60% deriva dal traffico veicolare sia direttamente (emissione diretta con i gas di scarico) sia indirettamente (usura dei freni, pneumatici e asfalto stradale).
Le polveri più fini (e quindi più pericolose) sono prodotte dai motori diesel a gasolio.
Con la sigla PTS si intendono tutte le polveri, indipendentemente dal loro diametro
Con la sigla PM (o Particulate matter) seguita da un coefficiente numerico si intendono invece quelle particelle aventi il diametro (in micrometri) espresso dal numero
Si ricorda che; il micromètro (simbolo: µm) è un'unità di misura della lunghezza corrispondente a un milionesimo di metro (cioè millesimo di millimetro). Ovvero: 1μm = 1×10−6 m; un micrometro equivale a 1000 nanometri (nm).
Pertanto: 1000 µm = 1 millimetro
La nocività di tali polveri è inversamente proporzionale al loro diametro e la quantià presente in atmosfera viene espressa in µg/m3 di atmosfera (µg = milionesima parte del grammo o millesima parte del mg)
Il diametro di tali particelle varia da un minimo di 0,005 µm fino ad un massimo di 100 µm
All’interno di tali limiti si distinguono:
  PARTICELLE GROSSOLANE: sono quelle con diametro compreso tra 2,5 e 30 µm
  PARTICELLE FINI sono quelle con diametro inferiore a 2,5 µm

## Slide 9: LE PARTICELLE TOTALI SOSPESE (PTS) e le particulate matter (pmx) –(2)
Le particelle con diametro superiore a 10 µm (PM 10) vengono chiamate inalabili perché vengono trattenute nella parte alta dell’albero respiratorio
Le particelle con diametro inferiore a 2,5 µm (PM 2,5) vengono chiamate respirabili perché raggiungono direttamente gli alveoli polmonari dove si annidano (sono le più pericolose).
I danni sono provocati direttamente dalle particelle stesse alle mucose dell’albero respiratorio e degli alveoli polmonari e, indirettamente, da altri inquinanti che si fissano sulla superficie di tali particelle e vengono veicolati dalle stesse sulle mucose respiratorie (es.: SO2, piombo, idrocarburi policiclici aromatici etc).